Interrupt Address Function                   BIOS Entry ( * = see table )
 Vector    (Hex)
    0      00-03  Divide by Zero             Unused (D11 A-81)
    1      04-07  Single Step                Unused (D11 A-81)
    2      08-0B  Nonmaskable                NMI_INT (A-72)
    3      0C-0F  Breakpoint                 Unused (D11 A-81)
    4      10-13  Overflow                   Unused (D11 A-81)
    5      14-17  Print Screen               PRINT_SCREEN (A-81)
    6      18-1B  Reserved                   Unused (D11 A-81)
    7      1C-1F  Reserved                   Unused (D11 A-81)
    8      20-23  Time of Day                TIMER_INT (A-79)
    9      24-27  Keyboard                   KB_INT (A-28)
    A      28-2B  Reserved       [      ]    Unused (D11 A-81)
    B      2C-2F  Communications [ 8259 ]    Unused (D11 A-81)
    C      30-33  Communications [      ]    Unused (D11 A-81)
    D      34-37  Disk                       Unused (D11 A-81)
    E      38-3B  Diskette                   DISK_INT (A-43)
    F      3C-3F  Printer                    Unused (D11 A-81)
   10 *    40-43  Video                      VIDEO_IO (A-46)
   11 *    44-47  Equipment Check            EQUIPMENT (A-72)
   12 *    48-4B  Memory                     MEMORY_SIZE_DET (A-71)
   13 *    4C-4F  Diskette/Disk              DISKETTE_IO (A-35)
   14 *    50-53  Communications             RS232_IO (A-22)
   15      54-57  Cassette                   CASSETTE_IO (A-72)
   16 *    58-5B  Keyboard                   KEYBOARD_IO (A-24)
   17 *    5C-5F  Printer                    PRINTER_IO (A-45)
   18      60-63  Resident BASIC             F600:0000
   19      64-67  Bootstrap                  BOOT_STRAP (A-20)
   1A *    68-6B  Time of day                TIME_OF_DAY (A-79)
   1B      6C-6F  Keyboard Break             DUMMY_RETURN (A-81)
   1C      70-73  Timer Tick                 DUMMY_RETURN (A-81)
   1D      74-77  Video Initialization       VIDEO_PARMS (A-48)
   1E      78-7B  Diskette Parameters        DISK_BASE (A-44)
   1F      7C-7F  Video Graphics Characters  0
   20 *    80-83            General program termination
   21      84-87            DOS function request
   22      88-8B            Called program termination address
   23      8C-8F            Control Break termination address
   24      90-93            Critical error handler
   25      94-97            Absolute disk read
   26      98-9B            Absolute disk write
   27      9C-9F            Terminate but stay resident
 
Interrupt Address Function                   BIOS Entry
 Vector    (Hex)
    0      00-03  Divide by Zero             Unused (D11 A-81)
    1      04-07  Single Step                Unused (D11 A-81)
    2      08-0B  Nonmaskable                NMI_INT (A-72)
    3      0C-0F  Breakpoint                 Unused (D11 A-81)
    4      10-13  Overflow                   Unused (D11 A-81)
    5      14-17  Print Screen               PRINT_SCREEN (A-81)
    6      18-1B  Reserved                   Unused (D11 A-81)
    7      1C-1F  Reserved                   Unused (D11 A-81)
    8      20-23  Time of Day                TIMER_INT (A-79)
    9      24-27  Keyboard                   KB_INT (A-28)
    A      28-2B  Reserved       [      ]    Unused (D11 A-81)
    B      2C-2F  Communications [ 8259 ]    Unused (D11 A-81)
    C      30-33  Communications [      ]    Unused (D11 A-81)
    D      34-37  Disk                       Unused (D11 A-81)
    E      38-3B  Diskette                   DISK_INT (A-43)
    F      3C-3F  Printer                    Unused (D11 A-81)
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
і  10      40-43  Video                      VIDEO_IO (A-46)              і
ГДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=0 Set Mode                                                       і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і AL=0 40X25 BW (POR Default)   і   AL=4 320X200 Color             і
і   і  і AL=1 40X25 Color              і   AL=5 320X200 BW                і
і   і  і AL=2 80X25 BW                 і   AL=6 640X200 BW                і
і   і  і AL=3 80X25 Color              і   AL=7 80X25 Monochrome Card     і
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=1 Set Cursor Type                                                і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і CH= Bits 4-0 = Start Line for Cursor                             і
і   і  і CL= Bits 4-0 = End Line for Cursor                               і
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=2 Set Cursor Position                                            і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і DH,DL= Row,Column (0,0 is upper left)                            і
і   і  і BH= Page Number (Must be 0 for graphics modes)                   і
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=3 Read Cursor Position                                           і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і BH= Page Number (Must be 0 for graphics modes)                   і
і   і  і On Exit DH,DL= Row,Column                                        і
і   і  і         CH,CL= Cursor Mode Currently Set                         і
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=4 Read Light Pen Position                                        і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і On Exit AH=0 Light Pen Switch Not Down/Not Triggered             і
і   і  і         AH=1 Valid Light Pen Value in Registers                  і
і   і  і         DH,DL= Row,Column of Character Light Pen Position        і
і   і  і         CH= Raster Line (0-199)                                  і
і   і  і         BX= Pixel Column (0-319 or 639)                          і
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=5 Select Active Display Page                                     і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і AL= New Page (0-7 for Modes 0&1, 0-3 for Modes 2&3)              і
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=6 Scroll Active Page Up                                          і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і AL= Number of Lines, Input Lines Blanked at Bottom of Window     і
і   і  і     0 Means Blank Entire Window                                  і
і   і  і CH,CL= Row,Column of Upper Left Corner of Scroll                 і
і   і  і DH,DL= Row,Column of Lower Right Corner of Scroll                і
і   і  і BH= Attribute to be used on blank line                           і
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=7 Scroll Active Page Down                                        і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і AL= Number of Lines, Input Lines Blanked at Top of Window        і
і   і  і     0 Means Blank Entire Window                                  і
і   і  і CH,CL= Row,Column of Upper Left Corner of Scroll                 і
і   і  і DH,DL= Row,Column of Lower Right Corner of Scroll                і
і   і  і BH= Attribute to be used on blank line                           і
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=8 Read Attribute/Character at Current Position                   і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і BH= Display Page (Valid for alpha modes only)                    і
і   і  і On Exit AL= Character Read                                       і
і   і  і         AH= Attribute of Character Read (alpha modes only)       і
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=9 Write Attribute/Character at Current Position                  і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і BH= Display Page (Valid for alpha modes only)                    і
і   і  і CX= Count of Characters to Write                                 і
і   і  і AL= Character to Write                                           і
і   і  і BL= Attribute of Character (alpha)/Color of Character (graphics) і
і   і  і     If Bit 7 = 1 color value is exclusive or'd with current valueі
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=10 Write Character Only at Current Position                      і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і BH= Display Page (Valid for alpha modes only)                    і
і   і  і CX= Count of Characters to Write                                 і
і   і  і AL= Character to Write                                           і
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=11 Set Color Palette                                             і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і BH= Palette Color ID being set (0 or 1)                          і
і   і  і BL= Color Value to be used with that Color ID                    і
і   і  і     Color ID = 0 selects background color (0-15)                 і
і   і  і     Color ID = 1 selects palette to be used                      і
і   і  і     Palette = 0: Green(1)/Red(2)/Yellow(3)                       і
і   і  і     Palette = 1: Cyan(1)/Magenta(2)/White(3)                     і
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=12 Write Dot                                                     і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і DX= Row Number                                                   і
і   і  і CX= Column Number                                                і
і   і  і AL= Color Value                                                  і
і   і  і     If Bit 7 = 1 color value is exclusive or'd with current valueі
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=13 Read Dot                                                      і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і DX= Row Number                                                   і
і   і  і CX= Column Number                                                і
і   і  і AL= Returns the Dot Read                                         і
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=14 Write Teletype to Active Page                                 і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і AL= Character to write                                           і
і   і  і BL= Foreground color in graphics mode                            і
і   ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і AH=15 Current Video State                                           і
і   ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
і   і  і On Exit AL= Mode currently set                                   і
і   і  і         AH= Number of character columns on screen                і
і   і  і         BH= Current active display page                          і
АДДДБДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
   11      44-47  Equipment Check            EQUIPMENT (A-72)
      ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
      і AX is set to indicate attached I/O                                  і
      ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
      і  і Bit 15,14= Number of printers attached                           і
      і  і Bit 13   = Not used                                              і
      і  і Bit 12   = Game I/O attached                                     і
      і  і Bit 11,10,9= Number of RS232 cards attached                      і
      і  і Bit 8    = Not used                                              і
      і  і Bit 7,6  = Number of diskette drives (only if Bit 0 = 1)         і
      і  і    00=1, 01=2, 10=3, 11=4                                        і
      і  і Bit 5,4= Initial video mode                                      і
      і  і    00= Unused                                                    і
      і  і    01= 40X25 BW using color card                                 і
      і  і    10= 80X25 BW using color card                                 і
      і  і    11= 80X25 BW using BW card                                    і
      і  і Bit 3,2= Planar RAM size (00=16K,01=32K,10=48K,11=64K)           і
      і  і Bit 1  = Not used                                                і
      і  і Bit 0  = IPL from diskette (there are drives present in system)  і
      АДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
   12      48-4B  Memory                     MEMORY_SIZE_DET (A-71)
      ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
      і AX= Number of contiguous 1K blocks of memory                        і
      АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
   13      4C-4F  Diskette/Disk              DISKETTE_IO (A-35)
      ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
      і AH=0 Reset the Diskette System                                      і
      ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
      і AH=1 Read the Status of the system into AL                          і
      ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
      і AH=2 Read the desired sectors into memory                           і
      ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
      і AH=3 Write the desired sectors from memory                          і
      ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
      і AH=4 Verify the desired sectors                                     і
      ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
      і AH=5 Format the desired track                                       і
      ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
      і  іFor Read/Write/Verify/Format                                      і
      і  ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
      і  і  і Input                                                         і
      і  і  ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
      і  і  і  і DL= Drive Number (0-3) (value checked)                     і
      і  і  і  і DH= Head Number (0-1)                                      і
      і  і  і  і CH= Track Number (0-39)                                    і
      і  і  і  і CL= Sector Number (1-8) (not used for format)              і
      і  і  і  і AL= Number of sectors(1-8) (not used for format)           і
      і  і  і  і ES:BX= address of buffer (not required for verify)         і
      і  і  ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
      і  і  і Output                                                        і
      і  і  ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
      і  і  і  і AH= status of operations                                   і
      і  і  і  ГДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
      і  і  і  і  і 80H= attachment failed to respond                       і
      і  і  і  і  і 40H= seek operation failed                              і
      і  і  і  і  і 20H= NEC controller has failed                          і
      і  і  і  і  і 10H= Bad CRC on diskette read                           і
      і  і  і  і  і 09H= attempt to DMA accross 64K boundary                і
      і  і  і  і  і 08H= DMA overrun on operation                           і
      і  і  і  і  і 04H= requested sector not found                         і
      і  і  і  і  і 03H= write attempted on write protected diskette        і
      і  і  і  і  і 02H= address mark not found                             і
      і  і  і  і  і 01H= bad command passed to diskette I/O                 і
      і  і  і  ГДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
      і  і  і  і CY= 0 successful operation, AH=0                           і
      і  і  і  і CY= 1 Failed operation                                     і
      АДДБДДБДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
   14      50-53  Communications             RS232_IO (A-22)
      AH=0 Initialize communications port
        AL=Parms:
        7       6       5       4       3       2       1       0
        ------Baud ------       -Parity--    StopBit    --WordLength
        000 - 110               X0 - none     0 - 1     10 - 7 bits
        001 - 150               01 - odd      1 - 2     11 - 8 bits
        010 - 300               11 - even
        011 - 600
        100 - 1200
        101 - 2400
        110 - 4800
        111 - 9600
        On Exit, registers set as in AH=3
      AH=1 send the character in AL over the commo line
        On Exit, AH bit 7 = 1 if unable to transmit byte
      AH=2 receive a character in AL from commo line
      AH=3 return the commo port status in AX
        AH contains the line status
          Bit 7 = time out
          Bit 6 = trans shift register empty
          Bit 5 = tran holding register empty
          Bit 4 = break detect
          Bit 3 = framing error
          Bit 2 = parity error
          Bit 1 = overrun error
          Bit 0 = data ready
        AL contains the modem status
          Bit 7 = received line signal detect
          Bit 6 = ring indicator
          Bit 5 = data set ready
          Bit 4 = clear to send
          Bit 3 = delta receive line signal detect
          Bit 2 = trailing edge ring detector
          Bit 1 = delta data set ready
          Bit 0 = delta clear to send
      DX= parameter indicating which RS232 card (0,1)
   15      54-57  Cassette                   CASSETTE_IO (A-72)
   16      58-5B  Keyboard                   KEYBOARD_IO (A-24)
      AH=0 read the next ASCII character struck from the keyboard
           return the result in AL, scan code in AH
      AH=1 set the Z flag to indicate if an ASCII character is
           available to be read ZF=0 code is available
      AH=2 return the current shift status in AL
           Bit 7= insert state is active
           Bit 6= caps lock state has been toggled
           Bit 5= num lock state has been toggled
           Bit 4= scroll lock state has been toggled
           Bit 3= alternate shift key depressed
           Bit 2= control shift key depressed
           Bit 1= left shift key depressed
           Bit 0= right shift key depressed
   17      5C-5F  Printer                    PRINTER_IO (A-45)
      AH=0 print the character in AL
        On Exit, AH=1 if character could not be printed (time out)
      AH=1 initialize the printer port
      AH=2 read the printer status into AH
           Bit 7= 1=not busy
           Bit 6= 1=acknowledge
           Bit 5= 1=out of paper
           Bit 4= 1=selected
           Bit 3= 1= I/O error
           Bit 2,1 unused
           Bit 0= 1=Time Out
      DX= Printer to be used (0,1,2)
   18      60-63  Resident BASIC             F600:0000
   19      64-67  Bootstrap                  BOOT_STRAP (A-20)
   1A      68-6B  Time of day                TIME_OF_DAY (A-79)
      AH= 0 read the current clock setting
        On Exit CX= high portion of count
                DX= low portion of count
                AL= 0 if timer has not passed 24 hours since last read
      AH=1 set the current clock
        CX= high portion of count
        DX= low portion of count
   1B      6C-6F  Keyboard Break             DUMMY_RETURN (A-81)
   1C      70-73  Timer Tick                 DUMMY_RETURN (A-81)
   1D      74-77  Video Initialization       VIDEO_PARMS (A-48)
   1E      78-7B  Diskette Parameters        DISK_BASE (A-44)
   1F      7C-7F  Video Graphics Characters  0
   20      80-83            General program termination
   21      84-87            DOS function request
   22      88-8B            Called program termination address
   23      8C-8F            Control Break termination address
   24      90-93            Critical error handler
   25      94-97            Absolute disk read
   26      98-9B            Absolute disk write
   27      9C-9F            Terminate but stay resident
 
Function Call Summary   ( * = not documented )
Number  Description
 
  0     Program Terminate
  1     Keyboard input.
  2     Display output.
  3     Auxiliary (Async) input.
  4     Auxiliary (Axync) output.
  5     Printer output.
  6     Direct console I/O.
  7     Direct console input without echo.
  8     Console input without echo.
  9     Print string.
  A     Buffered keyboard input.
  B     Check standard input status.
  C     Clear keyboard buffer and invoke a keyboard function.
  D     Disk reset.
  E     Select disk.
  F     Open file.
 10     Close a file
 11     Search for the first entry.
 12     Search for the next entry.
 13     Delete file.
 14     Sequential read.
 15     Sequential write.
 16     Create file.
 17     Rename file.
 18    *Unused.
 19     Current disk.
 1A     Set disk transfer address.
 1B     Allocation table information.
 1C     Allocation table information for specific drive.
 1D    *Unused.
 1E    *Unused.
 1F    *Get the default DOS Parameter Block in DS:BX
 20    *Unused.
 21     Random read.
 22     Random write.
 23     File size.
 24     Set random record field.
 25     Set interrupt vector.
 26     Create a new program segment.
 27     Random block read.
 28     Random block write.
 29     Parse filename.
 2A     Get date.
 2B     Set date.
 2C     Get time.
 2D     Set time.
 2E     Set/reset verify switch.
 2F     Get DTA.
 30     Get DOS version number.
 31     Terminate process and remain resident.
 32    *Get the Dos Parameter Block of disk # in DL
 33     Ctrl-Break check.
 35     Get vector.
 36     Get disk free space.
 37    *Get switch character
 38     Return country dependent information (international).
 39     Create a subdirectory.
 3A     Remove a directory entry.
 3B     Change the current directory.
 3C     Create a file.
 3D     Open a file.
 3E     Close a file handle.
 3F     Read from a file or device.
 40     Write to a file or device.
 41     Delete a file from a specified directory.
 42     Move file read/write pointer.
 43     Change file mode.
 44     I/O control for devices.
 45     Duplicate a file handle.
 46     Force a duplicate of a handle.
 47     Get current directory.
 48     Allocate memory.
 49     Free allocated memory.
 4A     Modify allocated memory blocks.
 4B     Load or execute a program.
 4C     Terminate a process.
 4D     Retrieve the return code of a sub-process.
 4E     Find first matching file.
 4F     Find next matching file.
 50    *Set PSP
 51    *Get PSP
 52    *????
 53    *Set initial Dos Parameter Block
 54     Get verify state.
 55    *Duplicate PSP and make the new one active
 56     Rename a file.
 57     Get/Set a file's date and time.