1. \\athena\SQA\Satellites\Benson\SIP軟體\X-Lite_Win32_1011s_41150.exe

下載測試SIP軟體-X-Lite並且安裝

2.進入Options更改設定

3.點選Advanced展開設定選項

4.Disabled codecs與Enable codecs設定如下圖所示：

5.進入SIP Account Settings設定帳戶

6.按Add新增一用戶

7.將Display Name、User name、Domain輸入資訊（可隨便輸入），將Register with domain and receive incoming calls disable後儲存

8.將麥克風接至電腦，喇叭或耳機接至Camera後開始撥號，撥號語法為：username@camera IP，username可隨便打後接@再接Camera IP，例：ATD@192.168.3.220後按撥號即可

check接至Camera的喇叭或耳機是否有聲音，有聲音即成功